## Slide 1
HKNU IoT Team Project
메모리 게임
9조 - 송규림 유지원 정아현 조정행

## Slide 2: 헤더 파일과 매크로 정의
다양한 장치와 상호작용하기 위해
필요한 헤더 파일들을 포함
각 장치 파일의 경로와 상수들을
매크로로 정의
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#define dot "/dev/dot"
#define clcd "/dev/clcd"
#define fnd "/dev/fnd"
#define dip "/dev/dipsw"
#define led "/dev/led"
#define tact "/dev/tact"
#define COUNTDOWN_TIME 10
#define MAX_CLCD_BYTES 32

## Slide 3: 변수 선언
int clcds;
int fd_dipsw;
unsigned char dipsw_status;
int fd_dot;
unsigned char data[10];
unsigned char fnd_digits[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x67};
int fnd_dev;
int leds;
char led_array[] = { 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00};
프로그램 전반에서 사용할 전역 변수들을 선언

## Slide 4: 문자 LCD에 문자열 출력
void print(const char *P){
clcds = open(clcd, O_RDWR);
if(clcds < 0){
printf("Can't open Character LCD.\n");
exit(0);
}
write(clcds, P, strnlen(P, MAX_CLCD_BYTES));
close(clcds);
}

## Slide 5: 초기 화면 출력
게임 시작 전, 사용자에게 시작 버튼을 누르도록 지시하는 메뉴를 출력
사용자가 딥 스위치를 누를 때까지 대기
void beforeGame(){
fd_dipsw = open(dip, O_RDWR);
if (fd_dipsw < 0) {
printf("Device open error: %s\n", dip);
return;
}
print(" Memory Game: Press Start ");
do {
read(fd_dipsw, &dipsw_status, 1);
} while ((dipsw_status & 0x80) == 0);
write(leds, &led_array[7], sizeof(unsigned char));
usleep(2000000);
close(fd_dipsw);
}

## Slide 6: 모드 선택 화면 출력
int displayMode(){
int size;
fd_dipsw = open(dip, O_RDWR);
if (fd_dipsw < 0) {
printf("Device open error: %s\n", dip);
return -1;
}
print("Select Mode: 4x4 6x6 8x8 ");
usleep(5000000);
read(fd_dipsw, &dipsw_status, 1);
unsigned char left_status = dipsw_status & 0x0F;
if (left_status == 0x00) {
size = 2;
} else if (left_status == 0x01) {
size = 4;
} else if (left_status == 0x03) {
size = 6;
} else if (left_status == 0x07) {
size = 8;
}
close(fd_dipsw);
return size;
}
사용자가 모드에 따라 선택 가능

## Slide 7: 난이도 선택 화면 출력
int displayLevel(){
int num_points;
fd_dipsw = open(dip, O_RDWR);
if (fd_dipsw < 0) {
printf("Device open error: %s\n", dip);
return -1;
}
print("Select Level: Easy Normal Hard");
usleep(5000000);
read(fd_dipsw, &dipsw_status, 1);
unsigned char right_status = dipsw_status & 0xF0;
if (right_status == 0x00) {
num_points = 1;
} else if (right_status == 0x10) {
num_points = 3;
write(leds, &led_array[0], sizeof(unsigned char));
} else if (right_status == 0x30) {
num_points = 5;
write(leds, &led_array[0], sizeof(unsigned char));
write(leds, &led_array[1], sizeof(unsigned char));
} else if (right_status == 0x70) {
num_points = 8;
write(leds, &led_array[0], sizeof(unsigned char));
write(leds, &led_array[1], sizeof(unsigned char));
write(leds, &led_array[2], sizeof(unsigned char));
} close(fd_dipsw); return num_points;
}

## Slide 8: 랜덤 패턴 생성
for (int j = 0; j < num_points; j++) {
int row = rand() % size;
int col = rand() % size;
data[row] |= (0x80 >> col);
}
write(fd_dot, &data, 10);
countdown_pattern();
close(fd_dot);
}
return data;
}
unsigned char* randot(int size,int num_points) {
fd_dot = open(dot, O_RDWR);
if (fd_dot < 0) {
printf("Device open error: %s\n", dot);
return NULL;
}
while (1) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
data[i] = 0x00;
}

## Slide 9: MAIN 함수
각 장치 파일을 열고,
게임의 각 단계를 순서대로 실행
int main(){
leds = open(led, O_RDWR);
if (leds < 0) {
printf("Device open error: %s\n", led);
exit(0);
}
beforeGame();
int size = displayMode();
int num_points = displayLevel();
unsigned char* result = randot(size, num_points);
close(leds);
}

## Slide 10: CLCD 초기 화면

## Slide 11: CLCD 모드 선택

## Slide 12: CLCD 난이도 선택

## Slide 13
Dot Matrix 랜덤 패턴 생성

## Slide 14
향후 계획
Tact Switch 조작 기능 추가
사용자의 입력과 랜덤 패턴의 일치확인 기능 추가
CLCD 누적 점수 표시 기능 추가
FND 카운트 다운 기능 추가
- 선택한 모드 & 난이도에 따른 LED 점등 기능 추가

## Slide 15
감사합니다